## Slide 1: Schema
Android输入系统概述
系统的启动
Server端Event的分发
Client端Event的获取
相关工具简介

## Slide 2: Kernel层概述
介绍Kernel层框架
Input dirver编写要点
input_handler结构体

## Slide 3: Kernel层概述
架构

## Slide 4: Kernel层概述
Input driver编写要点
分配、注册、注销input设备
struct input_dev *input_allocate_device(void)
int input_register_device(struct input_dev *dev)
void input_unregister_device(struct input_dev *dev)
设置input设备支持的事件类型、事件码、事件值的范围、input_id等信息
参见usb键盘驱动：usbkbd.c
include/linux/input.h中定义了支持的类型

## Slide 5: Kernel层概述
Input driver编写要点
设置input设备的打开、关闭、写入数据时的处理方法
参见usb键盘驱动：usbkbd.c;
input_dev->open = usb_kbd_open;
input_dev->close = usb_kbd_close;
input_dev->event = usb_kbd_event;
在发生输入事件时，向子系统报告事件
用于报告EV_KEY、EV_REL、EV_ABS等事件的函数有：
void input_report_key(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value)
void input_report_rel(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value)
void input_report_abs(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value)
void input_event(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value)

## Slide 6: Kernel层概述
input_handler结构体
以evdev.c中的evdev_handler为例：
static struct input_handler evdev_handler = {
.event = evdev_event, //向系统报告input事件
.connect = evdev_connect, //匹配input_dev后调用 connect
.disconnect = evdev_disconnect,
.fops = &evdev_fops, //event设备文件的操作方法
.minor = EVDEV_MINOR_BASE, //次设备号基准值
.name = "evdev",
.id_table = evdev_ids, //匹配规则 };

## Slide 7: Android层概述
介绍Android层框架
类关系图
实现机制简介

## Slide 8: Android层概述
输入系统框架（简要）

## Slide 9: Android层概述
输入系统框架（类图）

## Slide 10: Android层概述
输入管理器与应用程序通过输入通道交互

## Slide 11: 系统的启动
启动相关服务（例：InputManagerService等）
创建相关对象（例：InputManager等）
启动相关线程（例：InputReaderThread等）
获取设备信息（EventHub）
创建连接通道（InputChannel）
更新激活窗口
注册连接通道（Server端、Client端）

## Slide 12: 服务、对象与线程
WindowManagerService
InputManagerService
InputManager、EventHub、InputReader和InputDispatcher
InputReaderThread、 InputDispatcherThread

## Slide 13: 系统的启动
从System Server开始

## Slide 14: 系统的启动
线程的启动

## Slide 15: 系统的启动
对象创建时关注点
InputReader中mQueuedListener对象是由InputDispatcher对象初始化的。

## Slide 16: 获取设备信息
  EventHub.getEvents中扫描、打开并记录设备信息

## Slide 17: 线程等待
InputDispatcherThread启动后在InputDispatcher::dispatchOnce中通过mLooper->pollOnce进行等待唤醒
InputReaderThread启动后在InputReader::loopOnce中通过EventHub::getEvents中的epoll_wait进行等待唤醒

## Slide 18: InputChannel
创建InputChannel
Server端注册
更新激活窗口
Client端注册

## Slide 19: 创建InputChannel
从 ViewRootImpl.setView开始

## Slide 20: 注册InputChannel
Server端注册

## Slide 21: Server端注册
关注Connection与addFd中回调函数的设置

## Slide 22: 更新激活窗口
更新当前激活窗口

## Slide 23: 更新激活窗口
更新当前激活窗口

## Slide 24: 注册InputChannel
Client端注册

## Slide 25: Client端注册
NativeInputEventReceiver继承于LooperCallBack，这边设置的callback为this
通过looper机制可知， IO事件发生时，NativeInputEventReceriver::handleEvent将被调用

## Slide 26: Server端Event的分发
读取设备原始事件并处理（InputReader）
分发事件（InputDispatcher）

## Slide 27: 读取设备原始事件并处理
  InputReader读取事件并处理

## Slide 28: 分发事件
InputDispatcher分发事件

## Slide 29: Server端Event的分发
数据的流转过程
RawEvent  NotifyXXXArgs
QueuedInputListener.mArgsQueue.push(NotifyXXXArgs)
NotifyXXXArgs  XXXEntry
InputDispatcher.mInboundQueue.enqueueAtTail
(XXXEntry)
Connection->outboundQueue.enqueueAtTail
(dispatchEntry)
Connection->waitQueue.enqueueAtTail (dispatchEntry)
XXXEntry  InputMessage

## Slide 30: Server端Event的分发
分发过程中的重要步骤
1.对Event的DropReason的分析
2.查找到Event分发到的目标窗口(InputTargets)
3.ANR的监控(利用waitQueue)

## Slide 31: Client端Event的获取
获取事件（InputEventReceiver）
消费事件（InputConsumer）
传递事件（ViewRootImpl、InputStage）
事件处理完成

## Slide 32: 获取、消费、传递事件
从nativeInputEventReceiver回调处理开始

## Slide 33: 事件处理完成
发送事件处理完成信号

## Slide 34: 事件处理完成
Server端CallBack

## Slide 35: Client端事件处理顺序
在App中，依次获得相关事件的顺序
  View(Pre Input Method)
  Input Method
  View(Post Input Method)
  Activity
  Phone Window(处理MENU、BACK等按键)
HOME按键被PhoneWindowManager拦截，直接切换至Home App

## Slide 36: 相关工具简介
getevent（获取设备信息，抓取设备事件）
sendevent [device][type][code][value]
Input（模拟事件输入）
注：使用adb shell进入设备后使用以上工具

## Slide 37: Thank You